## Slide 1
Терагерцовый диапазон в системах 6G – проблемы и исследования
Студент: Илья Воропаев
Группа: Z4200
Подготовлена на основе статьи:
Ian F. Akyildiz, et al. (2022) Terahertz Band Communication: An Old Problem Revisited and Research Directions for the Next Decade

## Slide 2
Новые сценарии для сетей 6G:
Связь с “ультранизкими” задержками
Иммерсивная связь
Интеграция интернета вещей и сетей связи
В таких сложных сценариях возрастает требования по пропускной способности системы вплоть до 1 Тб/с.
Пропуская способность системы может быть оценена по формуле Шеннона:
Можно повышать мощность передатчиков (выше SNR), а можно расширять полосу сигнала .
Для обеспечения передачи данных со скоростью 1 Тб/с, необходимы полосы шириной единицы/десятки ГГц.
Таких широких полос нет в ГГц диапазоне, используемом в 5G системах
Почему нужен ТГц диапазон?
Требования сетей 6-го поколения
2
1
3

## Slide 3
Выбранный диапазон частот для систем связи 6G
Изначальная мечта: 0.3 – 1 ТГц
Переосмысленная мечта: 70 – 170 ГГц
Основной фокус на текущий момент (не ТГц): 7 – 24 ГГц (FR3)
2021
2025
Эволюция целевого частотного диапазона для систем 6G:
Для связи внутри помещений. Основными поддиапазонами выбраны:
W-диапазон: 75-110 ГГц
D-диапазон: 110-170 ГГц
Нижняя граница ТГц диапазона
Для связи на короткие расстояния (или даже ультракороткие). Например – беспроводная сеть на кристалле, заменяющие передачу сигналов по проводной шине в устройстве.
От ТГц диапазона не отказались все равно

## Slide 4
Потери на распространение в ТГц диапазоне
Определяются Формулой Фрииса:
Потери придется компенсировать за счет использования антенн с высоким КУ или средствами радиопланирования (использование маленьких сот).
Потери в свободном пространстве
Пики, наблюдаемые на данном графике, соответствуют резонансу поглощения на различных частотах для молекул водяного пара и молекул кислорода.
Затухание волн происходит по закону Бэра-Ламбера:
Также на затухание влияет интенсивность осадков.
Потери в атмосфере
По тому же закону Бэра-Ламбера проявляются потери при прохождении ТГц волн через различные материалы.
Потери при прохождении через материалы

## Slide 5
Многолучевое распространение
Волны рассеиваются на объектах, которые сопоставимы по размерам с длиной волны. Таким образом, почти все поверхности (стены зданий, дороги, и т. д.) становятся более рассеивающими (не гладкими) для ТГц волн по сравнению с волными частот, используемых в системах 4/5G
Отражение ТГц волн от объектов городской/внутриофисной среды
Принятый сигнал связан с переданным через свертку:
Модель многолучевого распространения
Измеренный ИХ в различных типовых сценариях необходимы для подбора параметров используемого в системе связи сигнала (типа, длительности, полосы), который будет наилучшим образом согласован с типовыми каналами распространения.
Зачем нужно измерять импульсный отклик

## Slide 6
Измерения импульсных характеристик в ТГц диапазоне
Методы измерения импульсного отклика канала

## Slide 7
Подходы к разработке аналогового фронт-энда для ТГц систем связи
Подходы на основе электронных (полупроводниковых) приборов и фотоники
Как видно из схем, оба подхода используют усилитель на основе полупроводников.
Мощность насыщения
Коэффициент шума

## Slide 8
Генераторы ТГц сигналов для устройств связи в 6G
На основе электронных приборов
На основе фотонных приборов
Производится генерация СВЧ сигнала, которая затем пропускается через прибор с нелинейностью. После появления набора гармоник, нужная ТГц составляющая отфильтровывается.
Приборы, используемые для получения нужной гармоники:
Диоды Шотки
Биполярные транзисторы (InP, SiGe)
Идея
Также упоминается использование ЛОВ, но для пользовательских устройств это часто не является подходящим устройством.
Маленькая мощность, широкая полоса
Большая мощность, узкая полоса
Производится генерация разностного сигнала от 2 сигналов оптической частоты. Разностный сигнал получается на нелинейных элементах:
PIN-PD (фотодетектор)
Фотопроводящая антенна (PCA)
Преимущества по сравнению с электронным подходом: низкий фазовый шум, широкая полоса.
Недостатки: низкая выходная мощность, высокая стоимость.
Идея

## Slide 9
Используемые сигналы в системе “сеть на кристалле” и их генерация
Такие сигналы имеют низкое значение средней активной мощности(низкое энергопотребление).
Из-за высокой скважности импульсов коллизии между 2 разными устройствами, пытающимися передать информацию, имеют очень низкую вероятность.
Почему импульсные сигналы?
Т.к. достижение высокой мощности в данной системе не обязательно, предлагается использование фотонного метода с фотопроводящей антенной, на которую поступает излучение фемтосекундного лазера.
Метод генерации импульсного сигнала

## Slide 10
Антенны и бимформинг
Для систем UM-MIMO полностью цифровой бимформинг для тысяч элементов потребует огромного числа отдельных АЦП/ЦАП, поэтому применяют гибридные схемы (Рис. 5 (а)).
Гибридный бимформинг
Отражательная поверхность может менять свою диаграмму рассеяния и направлять отраженную волну на абонента. Такие решетки могут управляться через стабильный канал связи с базовой станцией или иметь встроенную систему слежения за абонентом через обработку изображения, поступающего в управляющую цепь в реальном времени
Отражательные поверхности (IRS)
Большое количество вариантов разработки антенных элементов с использованием линз, отражателей, а также метаматериалов. Малая длина волны в ТГц-диапазоне делает возможным создание ультра-массивных MIMO (UM-MIMO) решеток компактных габаритов.
Антенные системы

## Slide 11
Аналого-цифровое преобразование сигналов
Требуемые полосы для Терабитных скоростей передачи данных могут достигать десятков и сотен ГГц. Электронные АЦП/ЦАП с необходимой скоростью и разрешением либо ещё не доступны, либо потребляют слишком много энергии.
В настоящее время экспериментально продемонстрированы современные АЦП, способные выполнять дискретизацию с частотой более отсчётов в секунду.
Что еще сдерживает переход к широким полосам в ТГц диапазон
Предлагается схема разделения оцифровываемого сигнала на частотные подканалы и отдельная их оцифровка с дальнейшим комбинированием.
Предлагаемое решение

## Slide 12
Заключение
ТГц диапазон открывает уникальную возможность для реализации принципиально новых классов сервисов 6G, однако сопровождается огромным количеством инженерных вызовов в области полупроводников, фотоники, антенной и вычислительной техники.
Для практической реализации систем необходима согласованная разработка сигналов, аппаратуры и сетевой архитектуры.
Коммерческие сети в ТГц диапазоне пока не развернуты, а находятся скорее на стадии исследований и прототипирования.

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Email: ilya.voropaev@metalab.ifmo.ru